## Slide 1: 簡諧運動B---利用手機量測
實驗B：簡諧運動
B1：測量彈簧彈性係數
B2：震幅與週期的關係
B3：質量與週期的關係
B4：彈性係數與週期的關係
B5：阻尼滑車
By 聖軒 201611

## Slide 2: 手機軟體介紹：
裡面包含十種測量器：
線性加速器、
角加速器、
氣壓計、
接近傳感器、
尺、
高斯計、
指南針、
GPS、
方向、
光照計、
音高計、
音強計、
示波器、
與三種產生器：
音頻發生器、
顏色發生器、
閃頻
Physics Toolbox Suite

## Slide 3
手機軟體介紹：
Y方向
X方向
軟體內建的X、Y方向如右圖所示。
Z方向為垂直手機螢幕的方向。
Physics Toolbox Suite

## Slide 4: 軟體相關設定
打開手機軟體「Physics Toolbox Suite」，選擇線性加速計。
按下右上圖的設定鍵
在顯示座標軸那一欄只把Y方向的打勾，其他的點選掉。

## Slide 5: 數據紀錄
按下記錄鍵。(左圖紅圈圈起處）
按下停止鍵
輸入檔名
選擇上傳方式

## Slide 6: 數據範例

## Slide 7: 實驗B：簡諧運動
了解手機在物理實驗的應用潛力。
了解彈簧的彈性係數在靜止時與運動時不同。
了解滑車總質量、振幅大小、彈簧彈性係數的關係。
了解滑車在有阻尼情況下週期與質量的關係。
實驗目的

## Slide 8: 實驗器材:
手機 1台
滑車（無阻尼） 1台
滑車（有阻尼） 1台
軌道 1座
彈簧 6條
砝碼 1組
繩子 1條
水平儀 1個
電子秤 1台
10.尺 1隻

## Slide 9: 實驗步驟
靜彈性係數
將砝碼垂直掛在彈簧上，測量其伸長量。
改變不同砝碼重量，重新測量，共做三次。
動彈性係數
將手機用線綁好，並掛在彈簧上。
讓彈簧垂直震盪，並用手機軟體紀錄加速度與時間的關係。
重複三次
實驗B1：測量彈簧彈性係數

## Slide 10
實驗步驟
選定兩彈簧，分別掛在滑車兩側
將手機放置於滑車上。
給滑車一個不為零的振幅，紀錄彈簧此的伸長量後，放手讓滑車震盪，用手機軟體測量其加速度與時間的關係。
讓彈簧有不一樣的伸長量再做一次。
重複五次。
實驗B2：振幅與週期的關係

## Slide 11: 實驗步驟
選定兩彈簧，分別掛在滑車兩側
給滑車一個不為零的振幅讓滑車震盪，用手機軟體測量其加速度與時間的關係。
將砝碼放於滑車上改變滑車重量再做一次。
重複五次。
實驗B3：質量與週期的關係

## Slide 12: 實驗步驟
任選兩彈簧，分別掛在滑車兩側
給滑車一個不為零的振幅讓滑車震盪，用手機軟體測量其加速度與時間的關係。
選取不同的彈簧再做一次。
重複五次。
實驗B4：彈性係數與週期的關係

## Slide 13: 實驗步驟
將滑車改為阻尼滑車。
重複實驗B3。
實驗B5：阻尼滑車