## Slide 1: 電流天平A

## Slide 2: 實驗 : 電流天平A
目的: 觀察二載電流導線間的作用力
電流天平
標尺
低電壓大電流
電源供應器
DC 10V 20A
雷射

## Slide 3: 電流天平A
原理:一長導線1, 帶定電流I1 = I1 , 產生磁場B1 = 0I1/2r (圓柱座標 )
(真空磁導率0  4 x 10-7 Tm/A)(SI)
另一平行長導線2, 帶常電流I2, 相距
r = d, 線段l受磁力
F2 = l1I2 x B1 = 0I1I2L/2d
二導線載流方向相反時,磁力為排斥力
二導線載流方向相同時,磁力為吸引力
(例) I = I1 = I2 = 1 A, d = 1 m, F/L = 2 x 10-7 N/m
[SI unit基本物理量: 電流(A)之操作定義(1946)]

## Slide 4: 儀器介紹
刀口升降旋轉紐
平衡質量
反射鏡
感度質量
橫樑
可動框架
阻尼磁鐵
電線接頭
靜導線
動導線
砝碼盤
水平螺絲
刀口座
刀口
刀口升降紐
電線接頭

## Slide 5
實驗: 電流天平 導線連接圖
靜導線
動導線
Power supply
+
-
I
I
電流天平的導線連接圖

## Slide 6: 實驗: 利用電流天平(current balance)測磁力
框架傾斜度控制:
  --平衡質量 :控制框架平面角度
  --感度質量 : 控制靈敏度
  --砝碼: F = mg
框架擺動控制:
阻尼磁鐵: 利用金屬片在磁場中之旋渦電流作為阻尼來消耗擺動動能
導線間距離: d0 ~ 2 mm
擺動週期: ~2 s
靜導線: 在固定底座上, 電流I
動導線: 形成可動框架之一部份, 以刀口架在刀口架上, 可自由擺動, 反向電流I受排斥磁力向上傾斜擺動
電流天平儀器裝置注意事項

## Slide 7: 雷射使用的基本安全規則
雷射光很容易對視網膜造成永久性的傷害，切記絕對不可將雷射光直接對著自己或他人的眼睛射照。
雷射光經光滑表面反射得的雷射光也可能會對眼睛造成嚴重的傷害，所以雷用使用操作時也要隨時留意，避免經雷射的反射光照射到自己或他人的頭部。
高功率的雷射光，縱使不是經光滑表面反射，而是經過一般粗糙的表面散射後，仍極有可能對人的眼睛、甚或人體造成不小的傷害。所以，高功率雷射更要嚴格遵守使用雷射的相關安全規範。
雷射的內部通常含有高壓電源裝置，特別是高功率雷射，故未經允許不可隨意開啟儀器外殼，以免發生高壓觸電的危險。

## Slide 8: 用光槓桿(optical level)測量上下導線移動距離
反射鏡:
傾斜角q, 與尺距離b,與導線距離a,
雷射光:反射高度D
D/b = tan2
~ 2tan (小角度時)
= 2(d0/a)
d0: 兩導線間隔
d : 兩導線中心距離
d = 2r + d0 (r: 導線半徑≠ 0)
= 2r + aD/2b
I = I1 = I2
F = mg = 0I2l/2d  I2
光槓桿(optical lever)說明
雷射

## Slide 9: MOTECH DR2002 可程式直流電源供應器
2.電源鍵
1.輸出端
3.電壓設定鍵
電流設定鍵
4.以上下左右鍵或
數字鍵設定輸出值
5.輸出鍵
OVP (Overvoltage Protection)指示燈
OCP (Overcurrent Protection)指示燈
Output Rate | 
Low Range | 0～10V/0～20A
High Range | 0～20V/0～10A
Output Channel | 
Output Power | 200W
簡單操作說明
低電壓大電流 電源供應器 DC 10 V 20 A

## Slide 10: 直流電源供應器
輸出(max): 10 V (DC), 15 A (DC)，
輸出模式: CC (定電流輸出)
實驗時需輸出電流穩定，電源應採用定電流(把電壓調到標 c.c.的燈亮即可)，電流由小到大。
[注意]:
利用粗電線連接直流電源和電流天平，應盡量避免讓電源長時間供給大電流，以維持其使用壽命‧
電流天平實驗會使用到大電流，易有觸電傷亡的高度危險，故實驗中務必隨時注意通入電流時，避免接觸導線，引發觸電的危險。
實驗時應關掉冷氣、電扇，人員避免接觸桌面和走動

## Slide 11: 電流天平儀器裝置注意事項
FYLee

## Slide 12: 儀器介紹
刀口升降旋轉紐
平衡質量
反射鏡
感度質量
橫樑
可動框架
阻尼磁鐵
電線接頭
靜導線
動導線
砝碼盤
水平螺絲
刀口座
刀口
刀口升降紐
電線接頭

## Slide 13
可動框架
平衡質量
反射鏡
感度質量
橫樑
動導線
砝碼盤
動導線
調整螺絲
阻尼金屬板
基座
阻尼磁鐵
電線接頭
靜導線
水平螺絲
刀口座
刀口
刀口升降紐
電線接頭
電線接頭
靜導線高度調整螺絲
水平儀

## Slide 14: 基座水平調整
基座水平調整(調水平儀氣泡在中間，三點微調)
: 鬆開鎖定螺絲，調整3個調整紐調整基座高度，確認水平儀氣泡在中間後，將鎖定螺絲鎖緊。
水平儀
右水平調整螺絲
左水平調整螺絲
前水平調整螺絲
調整旋紐
調整旋紐
鎖定螺絲
腳座
基座

## Slide 15: 實驗前裝置確認
基板水平調整(調水平儀氣泡在中間，三點微調)
水平調整螺絲
水平儀
水平調整螺絲
水平儀

## Slide 16: 架上動導線
靜導線
動導線
將刀口升降紐旋至尖端向上，扣住動導線架單側。
架上可動框架, 阻尼板置於阻尼磁鐵中心，勿碰觸到磁鐵。
紅色阻尼磁鐵
阻尼金屬板
刀口升降旋轉紐
動導線架底下有扣孔
橫樑底下有扣孔
刀口座
刀口座
動導線

## Slide 17: 機台調整
傾斜度控制: 旋開刀口升降紐，調整平衡質量使動導線平面需平行基座面。
調整動導線，動導線兩邊皆可前後移動使動導線與靜導線前後平行(橫桿上以螺絲固定)
1.平衡質量
2. 動導線調整螺絲
2.
調整靜導線高度，使動導線與靜導線高度平行且相距約2 mm。
3. 靜導線高度調整螺絲
靜導線
3.
Hint: 由上往下看，
動靜導線須重合
Hint: 側看平行導線
靜導線
動導線
間距約2 mm

## Slide 18: 動/靜導線調整
靜導線
動導線
3. 靜導線
高度調整紐
2. 左動導線前後移動
鎖定用螺絲
2. 右動導線前後移動鎖定用螺絲
1. 平衡質量
4. 感度質量
紅色阻尼磁鐵
實驗砝碼盤
調整感度質量位置: 使擺動週期: ~2 s

## Slide 19
靜導線
動導線
將刀口升降紐旋旋開，使動導線可浮動。
刀口升降旋轉紐

## Slide 20
框架傾斜度調控:
--平衡質量: 控制框架平面角度
--感度質量: 控制靈敏度
--實驗砝碼: F = mg
框架擺動控制:
--阻尼磁鐵: 利用金屬片在磁場中之旋渦電流變熱來消耗擺動動能
導線間距離: d0 ~ 2 mm
擺動週期: ~2 s

## Slide 21
動/靜導線反向電流接線方式
靜導線
動導線
靜導線電源接頭
靜導線電源接頭
動導線電源接頭
動導線電源接頭
大電流電源供應器

## Slide 22
反射鏡面下方螺絲鎖定，以上方旋鈕調整角度
直尺垂直放直 (鉛錘線測試，將線夾於尺上，下方夾重物)
雷射位置調整
注意雷射勿對著人，避免危險

## Slide 23: 光槓桿(optical lever) —可精確測量微量長度的方法
器材：僅需反射鏡面、紅光雷射(筆)和足夠長的直尺各一等三項。
目的：可以很簡便，但卻有效且精確地量出微小的長度量，或長度變化量。
範例：兩條平行細長導線，當分別有反向電流流通時，兩導線間會產生微弱的作用力，而使兩導線互相排開一段很微小的距離(毫米級)。本實驗擬透過測量該距離隨電流的變化情形，以推導兩導線間的作用力與線內所流通之電流量的變化關係式。
雷射光源
直尺-測量長度
並兼光之投影幕
入射光徑
反射光徑
動導線移動的實際距離
反射鏡面：
固定於可動框架上的中央軸桿

## Slide 24: 光槓桿(optical lever) —可精確測量微量長度的方法
雷射光源
直尺-測量長度
並兼光之投影幕
入射光光徑
反射光光徑
動導線移動的實際距離
反射鏡面 M
垂直固定於可動框架的中央軸桿L的支點側上
a：反射鏡面與動導線間的垂直距離
b：反射鏡面與光徑投影幕間的距離
反射鏡面 M：垂直地固定於可動框架的中央軸桿L的支點測上
d0：待測物移動的實際距離。如動導線從無斥力作用到被斥力排開，所移動的距離。
 ：動導線因受力被往上推後，反射鏡隨可動框架往上傾，所產生的偏轉角度
S1：雷射入射光源位置，調整此位置使與待測物(動導線)未移動前的高度相同，並使入射光徑垂直入射反射鏡面，使光源的入射角 ＝0o。
S2：反射鏡偏轉 角後，反射光徑抵達直尺上的位置。
D = S2 – S1：待測長度或距離量d0 在尺上幾近線性放大的長度量